DM-UVF10技术参数

| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz |
| --- | --- |
| 信道数 | 256 |
| 信道间隔(KHz) | 25 /12.5 KHz |
| 工作电压(V) | 7.4V（额定） |
| 标配电池 | 2000mAh锂电池 |
| 电池工作时间 | （5-5-90工作循环，高功率发射）15小时 (2000mAh) |
| 重量（带标配电池和天线） | 260g |
| 外形尺寸（高×宽×深）（带标配电池，不带天线） | 128 x 60 x 36 mm |
| 频率稳定度 | ±1.5 ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 接收部分 |  |
| 灵敏度（模拟） | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
| 灵敏度（数字） | 0.22μV/BER 5% |
| 邻道选择性 | TIA-603:60dB @ 12.5KHz ETSI:70dB @ 25KHz |
| 杂散响应抑制 | TIA-603 :70dB@ 12.5/25KHz ETSI:70dB @ 25KHz |
| 互调 | TIA-603:70dB @ 12.5KHz ETSI:65dB @ 25KHz |
| 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 额定音频输出功率 | 0.5W |
| 额定音频失真 | ≤3% |
| 音频响应 | +1 ~ -3dB |
| 传导发射杂散 | <-57dBm |
| 发射部分 |  |
| 输出功率 | VHF:高5W低1W UHF:高4W低1W |
| FM 调制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz; 16K0F3E @ 25KHz |
| 4FSK 数字调制方式 | 4K00F1E(6.25KHz), 8K30F1E(12.5KHz) |
| 传导/辐射发射 | -30dBm |
| 调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz; ±5.0KHz @ 25KHz |
| FM 交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz; 45dB @ 25KHz |
| 邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz；65dB @ 25KHz |
| 音频响应 | +1 ~ -3dB |
| 音频失真 | ≤3% |
| 数字声码器类型 | AMBE++ |
| 数字协议 | ETSI-TS102 658 |
| 工作温度 | -30℃~ +60℃ |
| 储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |